# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средства для ежедневной уборки

# СМАРТ

(ООО «НПО СпецСинтез», Россия)

Назначение:

средство предназначено для регулярной уборки (мытья) полов вручную и с применением современного оборудования (поломоечных машин всех типов). Совместимо с поверхностями из любых материалов, подходит для мытья мрамора, ламината, полов, покрытых воском, лаком и других поверхностей, требующих деликатного обращения.

Область применения:

гостиницы, бизнес-центры, вокзалы, аэропорты, предприятия торговли, общественного питания, пищевая и перерабатывающая промышленности (кондитерская, хлебопекарная, молочная, мясо-, рыбоперерабатывающая и т.д.), лечебно-профилактические учреждения, детские (дошкольные, школьные) учреждения, транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства.

Потребительские свойства:

- придание блеска и антистатических свойств обрабатываемым поверхностям;

- умеренное пенообразование и хорошие моющие свойства;

- эффективно работает в воде любой жесткости.

Рекомендации по применению:

- рабочая концентрация 30-70 мл на 10 л воды;

- автоматический режим - рабочая концентрация 70-120 мл средства на 100 л воды;

- рабочий интервал температур от +5°С до +80°С.

Характеристика продукта:

- прозрачная, бесцветная или слегка желтоватая жидкость;

- состав: смесь синтетических  ПАВ, изопропиловый спирт и комплексообразователи;

- рН 1%-го водного раствора 7,0±1,5;

- средство не горюче, пожаробезопасно, стабильно в воде и на воздухе, биоразлагаемо.

Меры предосторожности

- при длительной работе со средством необходимо пользоваться резиновыми перчатками;

- при попадании средства в глаза необходимо промыть их проточной водой.

Фасовка:

- пластиковые емкости объемом 1; 5; 20 и 200 л.

Условия хранения:

- температура не выше 30°С; не допускать хранения под открытым солнцем;

- хранить в закрытом виде в упаковке производителя, в местах, недоступных детям;

- в случае замораживания средство перед использованием рекомендуется перемешать;

- гарантийный срок хранения 2 года.

Для получения детальных рекомендаций связывайтесь с представителями фирмы-производителя